## Slide 1: Network segmentation
Autori: Cesar Berinić Antea, Habijanac Dino, Kelemen Martin, Kuti Korina
Mentor: Izv. prof. dr. sc. Igor Tomičić
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin

## Slide 2: Sadržaj
Uvod
Prvi dio projekta
Izrada mrežne topologije
Kreiranje i konfiguracija VLAN-ova
Trunk veza i router-on-a-stick konfiguracija
Konfiguracija IP adresa na krajnim uređajima
Testiranje povezivosti bez primjene sigurnosnih pravila
Implementacija ACL pravila za kontrolu prometa
Ponovno testiranje i analiza rezultata
Dodatan primjer
Zaključak

## Slide 3: Uvod
Segmentacija - Dijeljenje mreže na manje, izolirane dijelove radi primjene Zero Trust modela i principa minimalnih privilegija
Prednosti
  Sigurnost: Smanjenje površine napada i sprječavanje širenja ransomwarea (izolacija napadača)
  Preglednost: Bolja kontrola i upravljanje prometom unutar organizacije
Metodologija - Korištenje alata Cisco Packet Tracer za simulaciju stvarne mrežne infrastrukture.

## Slide 4: Prvi dio projekta
Ciljevi praktičnog dijela:
  prikaz osnovnih principa network segmentation-a
  demonstrirati kako ACL pravila ograničavaju promet
  pokazati razliku između tradicionalne i host-level segmentacije
Očekivani rezultati:
  VLAN-ovi međusobno odvojeni
  Prolazi samo eksplicitno dozvoljen promet
  Management VLAN ima privilegiran pristup

## Slide 5: Izrada mrežne topologije
Korišteni uređaji: Topologija uključuje jedan Cisco 2911 router, jedan Cisco 2960 switch i šest PC računala
Fizičko povezivanje: Router je spojen na switch preko sučelja GigabitEthernet0/0 na port FastEthernet 0/1, dok su računala spojena na portove 0/2 do 0/7 switcha.
Slika 1: Topologija mreže (cijela shema)

## Slide 6: Kreiranje i konfiguracija VLAN-ova
Logička podjela: Definirana su tri VLAN-a: USERS (VLAN 10), SERVERS (VLAN 20) i MANAGEMENT (VLAN 30)
Dodjela portova: Pristupni portovi switcha dodijeljeni su odgovarajućim segmentima (npr. F0/2-F0/3 za VLAN 10) kako bi svaki uređaj bio izoliran unutar svog segmenta.

## Slide 7: Trunk veza i router-on-a-stick konfiguracija
Trunk veza
  Konfigurirana na portu F0/1 switcha kako bi se omogućio prijenos prometa iz više VLAN-ova preko jednog fizičkog sučelja uz 802.1Q enkapsulaciju
Router subinterface-i
  Na fizičkom sučelju routera kreirana su podsučelja za svaki VLAN, od kojih svako služi kao gateway za krajnje uređaje.

## Slide 8: Konfiguracija IP adresa na krajnim uređajima
Svakom PC računalu dodijeljena je IP adresa unutar pripadajućeg mrežnog raspona, s gateway adresom koja pokazuje na subinterface routera
Uređaj | IP adresa | Subnet Mask | Gateway
PC0 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1
PC1 | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1
PC2 | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1
PC3 | 192.168.20.11 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1
PC4 | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1
PC5 | 192.168.30.11 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1
Tablica 1: Tablica IP adresa

## Slide 9: Testiranje povezivosti bez primjene sigurnosnih pravila
Prije primjene dodatnih sigurnosnih ograničenja testirana je povezivost između krajnjih uređaja u različitim VLAN-ovima
Potvrđena komunikacija između svih segmenata
    Pokazuje da VLAN segmentacija sama po sebi ne ograničava promet, već služi prvenstveno za logičku organizaciju mreže

## Slide 10: Implementacija ACL pravila za kontrolu prometa
Filtriranje prometa
  Implementirane su Access Control Liste (ACL) na routeru kako bi se precizno definiralo tko smije komunicirati s kojim segmentom
Sigurnosna politika
  Korisničkom VLAN-u dopušten je isključivo HTTP promet prema serverskom sustavu, dok je ICMP (ping) i pristup Management VLAN-u potpuno blokiran.

## Slide 11: Ponovno testiranje i analiza rezultata
Dopušten samo unaprijed definirani promet, dok su svi ostali pokušaji komunikacije između korisničkog i administratorskog VLAN-a uspješno blokirani
Administratorski VLAN zadržao je puni pristup ostalim mrežnim segmentima, što je u skladu s postavljenom sigurnosnom politikom
Nakon primjene ACL pravila testiran je i promet iz različitih VLAN-ova
Izvor | Odredište | Protokol | R¬ezultat
Users (PC0) | Users (PC1) | ICMP | Dozvoljeno
Users (PC0) | Servers (PC2) | ICMP | Blokirano (inicijativa)
Users (PC0) | Management (PC4) | ICMP | Blokirano
Users (PC0) | Servers (PC2) | TCP 80 | Dozvoljeno
Servers (PC2) | Users (PC0) | ICMP | Dozvoljeno (odgovori)
Management (PC4) | Users (PC0) | ICMP | Dozvoljeno
Management (PC4) | Servers (PC2) | ICMP | Dozvoljeno
Tablica 3: Rezultati testiranja VLAN-ova

## Slide 12: Dodatan primjer
Slika 11: Prikaz topologije
Konfiguracija VLAN-ova i dodjeljivanje portova
Dodano je šesto računalo u poseban VLAN namijenjen simulaciji nepouzdanog ili napadačkog uređaja.

## Slide 13: Dodatan primjer
Uređaj | VLAN | IP adresa | Maska | Gateway | Uloga
PC1 | VLAN 10 | 192.168.10.100 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | Korisničko računalo
S1 | VLAN 10 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | Poslužitelj
PC2 | VLAN 20 | 192.168.20.100 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | Korisničko računalo
S2 | VLAN 20 | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | Poslužitelj
PC3 | VLAN 30 | 192.168.30.100 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | Korisničko računalo
S3 | VLAN 30 | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | Poslužitelj
PC4 | VLAN 40 | 192.168.40.100 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 | Korisničko računalo
S4 | VLAN 40 | 192.168.40.10 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 | Poslužitelj
PC5 | VLAN 50 | 192.168.50.100 | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 | Korisničko računalo
S5 | VLAN 50 | 192.168.50.10 | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 | Poslužitelj
PC6 | VLAN 99 | 192.168.99.100 | 255.255.255.0 | 192.168.99.1 | Izolirani (attacker)
Tablica 4: Konfiguracija IP adresa na krajnjim uređajima

## Slide 14: Dodatan primjer
ICMP provjera
  Testovi su potvrdili da korisnici mogu pristupiti svojim serverima, dok su napadači u potpunosti blokirani
Sprječavanje lateralnog kretanja
  Dokazano je da segmentacija učinkovito zaustavlja kretanje napadača kroz mrežu bez ometanja legitimnog rada
Uspješna komunikacija između dozvoljenog računala i pripadajućeg servera
Neuspješan pokušaj pristupa s izoliranog računala (VLAN 99)

## Slide 15: Zaključak
Jasno je pokazana razlika između same logičke podjele mreže (VLAN) i stvarne kontrole prometa (ACL)
Višeslojna zaštita - Kombinacija VLAN segmentacije, ACL pravila i mikrosegmentacije
  pruža najvišu razinu sigurnosti
Segmentacija predstavlja nezaobilaznu osnovu za primjenu modernih sigurnosnih modela kao što je Zero Trust.

## Slide 16: Hvala na pažnji!